## Allegato B

## CAPITOLATO TECNICO

Il/la sottoscritto/a .................................................. nato/a a ....................... il giorno ...................., in qualità di legale rappresentante della ditta ...................……………………., con sede legale in ....................………………., via .................... n. ................. Prov. ....................................... cap ............................. numero di telefono ..................... numero di fax ................ mail ...........…………………. codice fiscale ......................……………… partita IVA .....................................................................

dichiara di prendere atto delle specifiche tecniche  relative alla fornitura  di seguito elencata   e che gli stessi sono adeguati al prezzo complessivo posto a base d’asta,

Descrizione dei vari componenti del chiusino di cattura.

- pannello in ferro: dimensioni di 1,5 m x 2 m. (foto 1)

  - Ogni pannello ha una struttura portante costituita da:

    - 2 tubi verticali in ferro che fungono da montanti diametro di 4,2 cm e spessore 3 mm altezza 2 m;

    - 2 sbarre orizzontali in ferro della lunghezza di 1,5 ml, a sezione rettangolare con dimensioni di 4 cm, x 2 cm. e spessore 3 mm.

    - rete elettrosaldata con maglia 10 x 10 cm., e spessore 8 mm. interno della struttura portante (foto 2)

  - Ogni pannello deve essere fornito sui due assi verticali di 2 ganci per il collegamento con il pannello contiguo.  (foto 3)

    - il sistema di aggancio è costituito da un cilindro forato, all’interno del quale si inserisce un tondino di ferro di lunghezza 170 cm con sommità piegata a L (foto 4).

    - ogni pannello sarà dotato sul tubo sinistro  e su quello destro di due cilindri di cm 5 di lunghezza posti a cm 50 dalla sommità e cm 50 dalla base sul lato sinistro e cm 45 dalla base e 45 dalla sommità sul lato destro. (foto 5)

    - il sistema di aggancio sarà posizionato e dimensionato in modo da avere un efficace ancoraggio reciproco dei vari pannelli, anche con angolazioni superiori ai 90°.

n. totali di pannelli in ferro per chiusino di cattura 16

- porta basculante di entrata, n. 1

  - costituita da una struttura portante realizzata come per il pannello in ferro;

    - da una parete mobile alta 120 cm. (foto 6).

    - da una parte superiore del pannello di 80 cm. chiusa con rete elettrosaldata come descritta al punto 1.

    - la parete mobile avrà una struttura simile a quella del pannello, con dimensioni tali da garantirne un agevole funzionamento e allo stesso tempo una solidità strutturale analoga a quella degli altri pannelli. Sarà chiusa interamente con un pannello di ferro.

    - ai due lati della porta basculante, nella parte bassa, saranno applicati due sistemi autoserranti che impediranno il sollevamento della porta basculante stessa una volta caduta. (foto 7)

    - un terzo sistema autoserrante sarà applicato nella parte alta della porta basculante, e ne consentirà il bloccaggio nella fase di apertura e lo sgancio automatico con conseguente caduta per gravità all’ingresso degli animali. (foto 8)

    - il terzo sistema auto serrante costituito da una carrucola sarà collegato al meccanismo di autoscatto. (foto 9)

- porta di uscita a ghigliottina n. 1

  - costituita da struttura portante come per i pannelli in ferro descritti al punto 1

    - dimensioni 200 cm x 60 cm.

    - binari di scorrimento della porta in ferro, dimensioni di 4 cm. per 2 cm.

    - porta di chiusura con un pannello di ferro pieno. (foto 10)

    - maniglia di sollevamento della porta

- meccanismo di autoscatto, n. 1

  - costituito dai seguenti manufatti

    - asta a T di cm 300 con anello in ferro saldato a 20 cm dalla sommità

    - pedana di scatto realizzata in lamina di ferro 50cm x 30 cm saldata all’asta di ferro a cm 60 dal termine. (foto 12)

    - sistema autoserrante per i cui particolari si rimanda alla foto(foto 11)

    - cordino di acciaio con relativi morsetti terminali, diametro 6 mm, lunghezza 15 mt collegante la porta basculante tramite la carrucola all’asta a T e al meccanismo di scatto che regge la pedana

- picchetti in ferro, n. 16

  - realizzato a T

    - lunghezza di 50 cm, con gancio sommitale, per l’ancoraggio a terra dei pannelli. (foto 13)

6) tirante di ferro n. 1

- costituito da

    - n. 2 tubi in ferro dimensioni 200 cm diametro 3 cm come (foto 14) con staffa terminale a L sul lato terminale per collegamento ai montanti del panello;

    - 1 tubo di collegamento interno di diametro inferiore dimensioni 400 cm;

    - 5 fori passanti tra i tiranti e il tubo interno ogni 25 cm nella parte terminale

7) pannelli in legno n. 16

- costruiti con sottomisure di abete 10x 2,5

    - poste in verticale distanziate di cm 2 su tre assi orizzontali

    - misura identica ai pannelli di ferro al netto dei montanti (foto 15)

8) pannelli “paragatti” n. 16

- dimensioni uguali dal centro del montante sx al centro del montante dx (foto 16)

    - costituiti da telaio in tondino di ferro  Ø12 da inserire all’interno dei montanti per 30 cm

    - angolazione 45 gradi per ulteriori altri 40 cm.

    - Riempitura con rete elettrosaldata. (foto 17)

9) Gabbia di frazionamento, n. 1

- Le dimensioni della gabbia devono essere le seguenti:

    - Lunghezza 120 cm.

    - Larghezza 60 cm.

    - Altezza 80 cm

    - telaio realizzato con sbarre di ferro delle dimensioni di 2,5 cm. x 2,5 cm. e spessore di 3 mm., saldate tra di loro e rinforzate agli angoli come da foto. (foto 18)

    - pareti della gabbia devono essere chiuse con una rete intrecciata in ferro a maglia quadrata con ampiezza massima di 2,5 cm. x 2,5 cm. e spessore del filo di 2,5 mm., saldata internamente sul telaio, e rinforzata con tondini in ferro verticali, da 10 mm., posti ogni 20 cm., ed almeno una sbarra orizzontale per ogni parete come quelle utilizzate per il telaio.

    - La gabbia deve avere una parete laterale mobile orizzontalmente, per poter bloccare l’animale. (foto 19)

    - Le due pareti piccole (anteriore e posteriore) devono essere mobili verso l’alto, con meccanismo a ghigliottina e dotate di un gancio di chiusura.

    - Deve  essere dotata di quattro maniglie pieghevoli verso il basso, per il trasporto, posizionate come da foto.

    - Sul fondo della gabbia, realizzato come le pareti laterali, deve essere collocato un tavolato in legno asportabile, dello spessore di 1 – 2 cm..

    - Su una delle due pareti minori devono essere predisposti due punti di aggancio al recinto.

Le porte a ghigliottina e la parete mobile devono essere perfettamente funzionanti. Il costruttore può adottare i meccanismi di scorrimento che ritiene più idonei, purchè sia garantito il perfetto funzionamento di tutta la gabbia.

.

10) Verniciatura

- Tutte le componenti in ferro dovranno essere verniciate  con vernice antiruggine color verde

Tutti i pezzi del recinto devono essere conformi alle foto allegate e alla presente descrizione. Le dimensioni potranno variare entro un limite massimo del 5% in più o in meno da quelle indicate in progetto e nella descrizione. Per i componenti per i quali non è stata fatta la rappresentazione grafica, essi potranno essere realizzati a discrezione del costruttore, purchè ne sia garantito il perfetto funzionamento in relazione alla funzione che hanno nel recinto.

Un recinto già realizzato potrà essere preso in visione presso il magazzino del’Ente in via campo di Giove di Isola del Gran Sasso (TE)

LA DITTA DOVRA’ IMPEGNARSI ALL’ASSITENZA IN FASE DI MONTAGGIO SUL CAMPO DEI CHIUSINI FORNITI SECONDO I TEMPI E LE MODALITA’ DECISE DALL’ENTE E A MODIFICARE EVNTUALI ERRORI  MALFUNZIONAMENTI.

Per qualsiasi dubbio costruttivo chiamare l’Ente al 08619730219

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 334, comma 1, lett. l) , del d.P.R. 207/2010, l’impresa dichiara di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge e di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare le condizioni contrattuali e le penalità previste per il presente appalto.

Timbro e firma del legale rappresentante

...............................................................................